# MODO SERVIÇO DO TV SAMSUMG CHASSI KCT52A – MOD CN7202WB

- Todos os ajustem devem ser feitos no modo serviço.

- O ajustes de fábrica são necessários quando houver a troca da EEPROM ou do cinescópio.

- Não mexer com a cena “Adjustment” no menu modo de fábrica (Factory). Esta tela somente é acessível durante os ajustes de fábrica

Substituição da EEPROM (IC902)

- Na substituição da EEPROM todos os dados de ajustes voltam aos valores iniciais – sendo necessário reprogramar estes dados

- Após substituir o IC902 . Aquecer o aparelho por alguns segundos.

- No caso de troca do cinescópio – ajustar pureza e convergência.

- Ajustar:

- Balanço de branco – White Balance

- Sub-Brilho – Sub-Brightness

- Centralização vertical –  Vertical Center

- Altura vertical – Vertical Size

- Largura Horizontal – Horizontal Size

### ENTRANDOO NO MODO SERVICE

- Para entrar no MOD SERVICE – utilize o controle remoto, pressionando os seguintes comandos: STAND-BY – MUTE –1 – 8 – 2 - POWER ON

- Será  apresentada a tela “FACTORY MODE” que possui 04 áreas:

- ADJUSTMENT (Ajustes)

- TEST PATTERN (Padrão de Testes)

- SET OPTION BYTE (Bytes de opção de ajustes)

- FACTORT RESET (Reset de fábrica)

- Acesse o modo de ajustes pressionando as chaves de “VOLUME” . Os parâmetros de ajustes estão listados na tabela abaixo. Selecione os itens pressionando as chaves de “CANAL”.

- Após completar os ajustes do “MODO SERVICE” desligar o  televisor no POWER OFF.

AJUSTES:  ADJUSTMENT -  TABELA.

| AGC 45 |  | NHS 42 |
| --- | --- | --- |
| VCO 64 |  | NEA 44 |
| SBT 9 |  | NEP 27 |
| SCT 2 |  | NEC 31 |
| SCR 11 |  | NET 31 |
| STT 11 |  | PSL 20 |
| RG 34 |  | PVS 32 |
| GG 32 |  | PVA33 |
| BG 34 |  | PVA 33 |
| SCO 9 |  | PEA 43 |
| NSL 21 |  | PEP 31 |
| NVS 25 |  | PEC 22 |
| NVA 40 |  | PET 28 |

### PARÂMETRO DE AJUSTES PRINCIPAIS

Nota: Os valores de dados finais valem de acordo com o modelo

N... Sistema NTSC, PAL-M

P...  Sistema PAL-N

Exemplos:

NSL – Vertical Slope (rampa vertical) no sistema- PAL-M e NTSC

PSL -  Vertical slope - (rampa vertical) no sistema – PAL-N

Padrão de Teste:

Este modo pode ser usado para confirmar se os ajustes de convergência e pureza estão  certos.

Acesse  os parâmetros do PADRÃO DE TESTES  pressionando as chaves de CANAIS, enquanto o modo SERVICE estiver em ON. O cursos de moverá pelo padrão testes. Pressione então a chave de VOLUME. Na tela aparecerá

## RED

GREEN

## BLUE

SET OPTION BYTE (byte de opção de ajuste)

No modo SERVICE, várias opções podem ser selecionadas como o “Option Byte”

Exemplo:

BYTE 1  : 00 (língua inicial em português)

BYTE 1  : 01 (língua inicial em espanhol)

#### OPTION BYTE  0

|  | 0 | 0: NONE COMB FILTER |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1: COMB FILTER |
|  | 1 | 0: PORTUGUESE |
|  |  | 1: SPANISH |
| 0 | 2 | 0: TV/VIDEO 1/VIDEO 2 |
| (HEX) |  | 1: VIDEO 2 ONLY |
|  | 3 | 0: AUTO POWER ON |
|  |  | 1: NONE AUTO POWER |
|  | 0 | 0: SHARPNES CONTROL |
|  |  | 1: SHARP. LINEAR CONTR. |
|  | 1 | 0: NTSC/PAL-M/PAL-N |
| 0 |  | 1: NTSC/ PAL-M |
| (HEX) | 2 | 0: NR |
|  |  | 1: NONE NR |
|  | 3 | DON’T CARE |
|  |  | DON’T CARE |

FACTORY RESET:

Quando o “Factory Reset” é selecionado os dados de controle de uso voltam aos valores iniciais. O dados de controle de uso estão disponíveis no  MENU (picture, sound, e outra funções)

Nota: Quando o Factory Reset é selecionado os dados de ajustes do MODO SERVICE não podem ser modificados.

| FUNCTION | OSD | RANGE | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTO GAIN CONTROL | AGC | 0 ~ 63 | 43 |
| VOLTAGE CONTROL OSCILLATOR | VCO | 0 ~127 | 64 |
| SUB BRIGHT | SBT | 0 ~ 13 | 5 |
| SUB CONTRAST | SCT | 0 ~1 3 | 10 |
| SUB COLOR | SCR | 0 ~ 13 | 8 |
| SUB TINT | STT | 0 ~ 13 | 2 |
| RED GAIN | RG | 0 ~ 63 | 32 |
| GREEN GAIN | GG | 0 ~ 63 | 32 |
| BLUE GAIN | BG | 0 ~ 63 | 32 |
| S – CORRECTION | SCO | 0 ~ 63 | 9 |
| VERTICAL SLOPE | NSL,PSL | 0 ~ 63 | 25 |
| VERTICAL SHIFT | NVS,PVS | 0 ~ 63 | 32 |
| VERTICAL AMPLITUDE | NVA,PVA | 0 ~ 63 | 22 |
| HORIZONTAL SHIFT | NHS,PNS | 0 ~ 63 | 38 |
| EAST WEST AMPLITUDEN | NEA,PEA | 0 ~ 63 | 53 |
| EAST WEST PIN | NEP,PEP | 0 ~ 63 | 42 |
| EAST WEST CORNER | NEC,PEC | 0 ~ 63 | 31 |
| EAST WEST TILT | NRT,PET | 0 ~ 63 | 31 |

Enviar E-Mail